| Форма № 1 |
| --- |
| "Влаштування капітальної огорожі комунального закладу освіти "Навчально-виховний комплекс №48" школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад (дитячий садок)" Дніпропетровської міської ради" |
| 1 |
| Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1/ГП |
| на Влаштування капітальної огорожі |
| "Влаштування капітальної огорожі комунального закладу освіти "Навчально-виховний комплекс №48" школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад (дитячий садок)" Дніпропетровської міської ради" |
| Основа: |  | Кошторисна вартість | 806,938 | тис. грн. |
| креслення (специфікації ) № 1-ГП |  | Кошторисна трудомісткість | 1,69109 | тис.люд.-год. |
|  |  | Кошторисна заробітна плата | 158,863 | тис. грн. |
|  |  | Середній розряд робіт | 3,4 | розряд |
| Складений в поточних цінах станом на “19 травня” 2019 р. |
| № п/п | Обґрунту- вання (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кіль- кість | Вартість одиниці, грн. | Загальна вартість, грн. | Витрати труда робітників, люд.-год. |
|  |  |  |  |  | Всього | експлуа- тації машин | Всього | заробіт- ної плати | експлуа- тації машин | не зайнятих обслуговуванням машин |
|  |  |  |  |  | заробіт- ної плати | в тому числі за- робітної плати |  |  | в тому числі за- робітної плати | тих, що обслуговують машини |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | на одини- цю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  | Роздiл 1. Демонтаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | РН18-78-7 К=0,8 на демонтаж | Демонтаж існуючих залiзобетонних огорож висотою 2,0 м, довжиною ланки 6,0 м, глухих в одну панель (128 м.п.) | м3 | 4,25472 | 1040,55 398,18 | 642,37 253,80 | 4427 | 1694 | 2733 1080 | 4,512 2,1357 | 19,2 9,09 |
| 2 | РН20-41-1 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. | 100 т | 0, 10211328 | 2234,06 246,83 | 1987,23 838,69 | 228 | 25 | 203 86 | 3,31 8,554 | 0,34 0,87 |
| 3 | С311-30-М | Перевезення сміття до 30 км | т | 10, 211328 | 206,87 - | 206,87 42,03 | 2112 | - | 2112 429 | __-__ 0,411 | __-__ 4,2 |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 1 | 6767 | 1719 | 5048 1595 |  | 19,54 14,16 |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. | 6767 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | 3314 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | 1580 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | 4,04 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 579 |  |  |  |  |
|  |  | Всього будівельні роботи, грн. | 8347 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по роздiлу 1 | 8347 |  |  |  |  |
|  |  | Роздiл 2. Монтажні роботи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | РН1-5-2 | Розробка ґрунту екскаватором з доробкою вручну, група ґрунту 2 | 100 м3 | 2 | 4886,07 398,20 | 4487,87 1894,06 | 9772 | 796 | 8976 3788 | 5,34 19,318 | 10,68 38,64 |
| 5 | ЕН6-1-22 К=1,15 | Улаштування стрiчкових фундаментiв залiзобетонних, при ширинi по верху 400 мм | 100м3 | 1 | 322251,09 44642,99 | 9213,99 4587,77 | 322251 | 44643 | 9214 4588 | 524,7795 44,386 | 524,78 44,39 |
| 6 | РН1-20-1 | Засипання вручну траншей, пазух котлованiв та ям, група ґрунту 1 | 100 м3 | 1 | 12930,44 12930,44 | __-__ - | 12930 | 12930 | __-__ - | 173,4 - | 173,4 - |
| 7 | С311-30 | Перевезення грунту до 30 км | т | 160 | 173,69 - | 173,69 42,03 | 27790 | - | 27790 6725 | __-__ 0,411 | __-__ 65,76 |
| 8 | РН18-78-7 | Улаштування залiзобетонних огорож висотою 2,2 м, довжиною ланки 6,0 м, глухих в одну панель | м3 | 2,69752 | 1462,46 497,73 | 802,97 317,25 | 3945 | 1343 | 2166 856 | 5,64 2,6696 | 15,21 7,2 |
| 9 | & С1414- 7849-1 | Залізобетонна секція огорожі 6х2 м | шт | 42 | 3600,81 - | __-__ - | 151234 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 10 | РН3-30-3 | Мурування стовпiв та iнших конструкцiй iз фінскої цегли прямокутних неармованих при висотi поверху до 4 м | 1 м3 | 18,33348 | 1541,99 1186,41 | 42,71 16,88 | 28270 | 21751 | 783 309 | 12,1 0,142 | 221,84 2,6 |
| 11 | С1422-10936 варіант 1 | Цегла декоративна фінська | 1000шт | 7, 40672592 | 7256,16 - | __-__ - | 53744 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 12 | РН18-77-4 | Улаштування хвiрток металевих | 100м2 | 0,04 | 90142,47 87195,41 | 2947,06 1164,38 | 3606 | 3488 | 118 47 | 988,05 9,798 | 39,52 0,39 |
| 13 | РН18-77-1 | Улаштування металевих ворiт | 100м2 | 0,12 | 63291,34 60045,30 | 3246,04 1282,50 | 7595 | 7205 | 390 154 | 680,4 10,792 | 81,65 1,3 |
| 14 | & С121-588- 1 | Ворота металеві | шт | 1 | 15218,31 - | __-__ - | 15218 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
| 15 | & С121-588- 2 | Хвіртка металева | шт | 2 | 3144,41 - | __-__ - | 6289 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | РН12-49-1 | Просте фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами стiн по штукатурцi та збiрних конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування | 100м2 | 10 | 2340,09 2284,03 | 1,14 1,06 | 23401 | 22840 | 11 11 | 26,19 0,0111 | 261,9 0,11 |
| 17 | С111-1626-1 варіант 1 | Фарба фасадна | кг | 520 | 132,95 - | __-__ - | 69134 | - | __-__ - | __-__ - | __-__ - |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 2 | 735179 | 114996 | 49448 16478 |  | 1328,98 160,39 |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. | 735179 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 570735 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | 131474 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | 63412 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | 163,98 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 23496 |  |  |  |  |
|  |  | Всього будівельні роботи, грн. | 798591 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по роздiлу 2 | 798591 |  |  |  |  |
|  |  | Разом прямі витрати по кошторису | 741946 | 116715 | 54496 18073 |  | 1348,52 174,55 |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. | 741946 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | 570735 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | 134788 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | 64992 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | 168,02 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 24075 |  |  |  |  |
|  |  | Всього будівельні роботи, грн. | 806938 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по кошторису | 806938 |  |  |  |  |
|  |  | Кошторисна трудомісткість, люд.год. | 1691,09 |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кошторисна заробiтна плата, грн. | 158863 |  |  |  |  |
| Склав _____________________________________ |
| [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] |
| Перевірив _____________________________________ |
| [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] |